## Slide 1: כיצד נמקם את החיישנים כדי לקבל תצוגה מלאה של הסביבה?
יש הבדל בין נסיעה בכביש עירוני לבין נסיעה בכביש בין ערוני.

## Slide 2: נסיעה בכביש בין ערוני:
האטה אגרסיבית נקבעת ל-5 מטרים לשנייה בריבוע.
האטה רגילה 2 מטרים לשנייה בריבוע.
נסיעה בכביש מהיר דורשת התרכזות ב-3 דברים עיקריים:
תחזוקת בלמים-לשם עצירה פתאומית בשל מצב חרום
שמירה על מהירות קבועה
החלפת נתיבים במידת הצורך
לצורך נסיעה בכביש מהיר צריך: חיישני אורך, חיישני רוחב, חיישני שדה ראיה רחב.

## Slide 3: נסיעה בכביש עירוני:
פחות נתיבים
עקיפה
הולכי רגל
רכב חונה
פניות בצמתים
כיכרות
לצורך נסיעה מורכבת צריך: חיישנים רחבים לטווח קצר, חיישנים צרים לטווח ארוך, חיישני אורך, חיישני רוחב, חיישני שדה ראיה רחב.

## Slide 4
ישנם 2 סוגי תכנונים:
תכנון ריאקטיבי- מגדירים מערכות כללים שלוקחות בחשבון מצב נוכחי של הרכב
ונקיטת פעולות מידיות.
לדוגמא: אם יש לפניך הולך רכב-עצור!
תכנון בחיזוי- עורכים תחזיות לסביבה והם מתעדכנות כל הזמן.
על בסיס נתונים אלו המערכת מקבלת החלטות.
דרך זו מחקה את המוח האנושי.
לדוגמא: המערכת עוקבת אחר אדם ורואה שכל 2 מטר הוא זז שמאלה 40 ס"מ,
כאשר היא במרחק מטר ממנו והוא במרחק 50 הרכב ימשיך לנסוע כיוון שהאיש לא
"צפוי" מבחינתו להגיע אל הכביש בצעד הבא.

## Slide 5: ארכיטקטורת תוכנה
5 מודולי התוכנה:
תפיסת סביבה
מיפוי סביבה
תכנון תנועה
בקרת הרכב
מפקח המערכת

## Slide 6: תפיסת הסביבה
2 תחומי אחריות מרכזיים:
זיהוי המיקום הנוכחי של הרכב
זיהוי ואיתור מרכיבים מהסביבה החשובים לפעילות הרכב.
לדוגמא: רוכב אופניים, הולך רגל, תמרורים, סימון הכביש.....
לוקאליזציה-
זיהוי אובייקטים דינאמים בסביבה (מטופל ע"י מודול החיזוי)
זיהוי אובייקטים סטטים בסביבה (קלט מצלמה, נתוני LIDAR)

## Slide 7: מיפוי הסביבה
יוצר קבוצה של מפות המאתרות אובייקטים.
לשימושים שונים: מניעת התנגשות, תכנון תנועה...
ישנם 3 סוגי מפות:
מפת רשת התפוסה- מפה של כל העצמים הסטטים.
מייצגת את הסביבה כקבוצה של תאי רשת כשלכל תא הסתברות של תא תפוס. זה עוזר לנו א"ח להתמודד עם
אי וודאות בנתוני המדידה ולשפר אותם באמצעות קלט נוסף מהחיישנים.
מפת לוקאליזציה-בנויה מהערכת מצב. נתוני המפה מושווים כל הזמן לחיישנים כדי לדעת במדוייק היכן הרכב נמצא.
מפת הדרכים המפורטת- מספקת מפה של קטעי דרך המתארים את הנהיגה שהרכב נוסע בה כעת.
משמעותית כדי לשפר את ביצועיו של מודול תכנון התנועה ומיפוי הסביבה ע"י הצלבת הנתונים.

## Slide 8: תכנון תנועה
מקבל החלטות אלו פעולות לנקוט
בהתבסס על המידע שמגיע ממיפוי הסביבה ותפיסתה.
הפלט העיקרי שלו הוא בטוח, יעיל ונוח.
כדי לתכנן נסיעה המודול מקבל החלטות ב-3 אופנים:
LONG TERM – לטווח ארוך: לאן אני רוצה לנסוע? איזה מסלול הכי קצר?
אפליקציית מפות עוזרת לנו לדעת את זה...
SHORT TERM- לטווח קצר: להישאר באותו נתיב או להחליף?
IMMEDIATE – מיידית: לשנות כיוון להגה, לבלום...

## Slide 9
דוגמא:
רכב נוסע על הכביש.
Long-term עפ"י
הרכב צריך לפנות שמאלה בעוד 20 מטרים.
מחשבת את הפעולות הבאות: Short-term מערכת
האם יש רמזור? איזה צבע הוא, ומה צריך לעשות...
האם אתה על נתיב שמאלי? עבור לשם...
האט לפני הסיבוב
עשה זאת בצורה חלקה ולא חדה
וכן הלאה...
תהיה אחראית על: Immediate מערכת
רכב נצמד אליך- תתרחק
הולך רגל קופץ לכביש-עצור וכו'...

## Slide 10: בקרת הרכב
מבצע בפועל את הפלט שהחזיר מודל התנועה.
מחליט על זווית מדויקת להגה, מצב דוושה, הילוכים...
כדי לשמור על הנתיב שתוכנן מראש.
לוקח את המסלול הנתון והופך אותו לסט של פקודות מדוייקות להפעלת הרכב.

## Slide 11: מפקח המערכת
אחראי על התוכנה
אחראי על פלט החומרה כדי לוודא שכל המערכות פועלות כראוי
מיידע את נהג הבטיחות בכל בעיה שנמצאה ברכב

## Slide 12: ישנם 3 סוגי מפות המשמשות רכב אוטונומי:
מפת לוקאליזציה- נוצרת באמצעות סט של נקודות לידאר או מצלמה במהלך הנסיעה.
מפה זו משמשת יחד עם GPS לדעת את המיקום המדוייק של הרכב.
היא יכולה להיות די גדולה, וקיימות שיטות רבות כיצד לשמור אותה בצורה דחוסה רק עם הנתונים ההכרחיים.
מפת רשת התפוסה- משתמשת בקבוצה רציפה של נקודות המציינות מיקומים של עצמים סטטים.
משמשת לעזרה בתכנון הנתיב הבטוח ביותר עבור רכב אוטונמי.
מפה דו ממדית או תלת מימדית של ענני נקודות המכילה את העצמים הסטטים בסיבת הרכב.
תחילה מסירים את כל העצמים הדינאמים שזוהו ע"י הלידאר וא"ח את כל העצמים הסטטים שלא בסביבת הרכב וכך נקבל בדיוק את המידע הנצרך.
בגלל כל הסינונים, מפת התפוסה מייצגת את סביבת הרכב רק באופן הסתברותי.

## Slide 13
מפת הדרכים המפורטת- מכילה עמודות מפורטות עבור כל האלמנטים הרגולטרים וסימון הנתיבים.
משמשת לתכנון נתיב מהמיקום הנוכחי ליעד הסופי.
ניתן ליצור מפת דרכים מפוטת ב-3 דרכים:
מקוון- מסתמכת במידה רבה על פרופורצית האובייקט כדי לתייג במדוייק התאמה ונכונות של אובייקטים.
משמשת לעיתים רחוקות בשל המורכבות של יצירת מפה כזו בזמן אמת.
לא מקוון- נעשית ע"י איסוף נתונים של הכביש מספר פעמים.
כלי רכב מיוחדים עם חיישנים מדוייקים מונעים על הכביש מספר פעמים כדי ליצור מפה. שיטה זו אינה מסוגלת להגיב לסביבה מתאימה.
לא מקוון ומעודכן באינטרנט- מנצלת את שתי השיטות. יוצרת מפת דרכים מדוייקת ביותר באופן לא מקוון, שניתן לעדכון תוך כדי נסיעה באינטרנט.

## Slide 14: הבטחת בטיחות לרכב אוטונומי

## Slide 15: הגורמים לתאונות רכב אוטונומי בעבר:
לא היו בדיקות בזמן אמת על נהג הבטיחות
הפתרון: להתקין מערכת ניטור.
בלבול משמעותי במערכת הזיהוי- האדם סווג כחפץ לא מוכר, א"ח כרכב וא"ח כאופניים ולבסוף החליטה להתעלם כי המידע לא היה מספיק אמין.
הפתרון: לדרוש את עזרת הנהג במקרי חרום.

## Slide 16: מושגים:
פגיעה- פגיעה ביצור חי
סיכון- הסתברות שמאורע יתרחש
קטגוריות סיכונים שנחשב באופן קבוע:
מכני
חשמלי
חומרת מחשוב
תוכנה
תפיסה
תכנון
נסיגת משימות נהיגה
אבטחת סייבר